## Slide 1
컴퓨터 네트워크
과제 1장 복습, 연습 문제
학과: 컴퓨터공학과
학년: 3학년
학번: 20204077
이름: 유동균

## Slide 2
01
R 10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선기술과 그들의 특성
R 12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
과제 복습, 연습 문제
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 3
02
R 10. 하루 동안 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
WIFI
정의: 무선 통신 표준 기술 중 하나인 IEEE 802.11에 기반한 서로 다른 장치 간의 근접 데이터 전송 규약
=> 근거리 통신
=> 호환성 용이
2. 셀룰러 네트워크(4G/5G)
정의: 무선 통신을 통해 모바일 장치와 네트워크를 연결하는 방식
=> 모바일 통신
=> 셀 구조
=> 주파수 재사용
=> 광역방식
R 10
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 4
03
R 12. 회선 교환 네트워크는 패킷 교환 네트워크에 대해 어떤 장점을 갖고 있는가? 회선 교환 네트워크에서 TDM은 FDM에 비해 어떤 장점이 있는가?
=> 회선 교환은 패킷 교환에 비해 고정된 경로를 사용하기에 안정적으로 통신이 가능하며 연속적 데이터의 처리에 용이함. 또한 통신 밀도가 높은 데이터 통신에 유리함.
=> TDM은 FDM에 비해 대역폭을 동적으로 할당할 수 있다. 또한 매체를 공유하는 FDM과 다르게 신호 간 간섭이 발생하지 않는다.
R 12
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 5
04
R16. 고정 경로를 통해 송신 호스트에서 수신 호스트로 일련의 패킷을 보낸다고 하자. 하나의 패킷에 대한 종단간 지연에서의 지연 요소를 나열하라. 이들 지연에서 상수인 것은 무엇이고 가변적인 지연은 어떤 것인가?
=> 지연 요소에는 노드 처리 지연, 큐잉 지연, 전송 지연, 전파 지연 이 있음.
=> 큐잉 지연은 라우터의 혼잡 수준에 좌우됨으로 가변적이다.
=> 노드 처리 지연은 μs, 전송 지연은 packet length / link bandwidth, 전파지연은 두 라우터 간의 거리 / 매체의 전파 속도 로 모두 상수이다.
R 16
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 6
05
P6. 전송속도가 Rbps인 단일 링크로 연결된 호스트 A와 호스트 B를 생각하자. 두 호스트는 m미터 떨어져 있고 링크 사이의 전파 속도 s가 m/s라고 하자. 그리고 호스트 A가 호스트 B에게 크기가 L비트인 패킷을 보낸다고 하자.
a. m과 s를 이용하여 전파 지연 dprop 를 표현하라.
=> dprop = m (미터) / s (전파 속도)
b. L과 R을 이용하여 패킷의 전송 시간 dtrans를 결정하라.
=> dtrans = L (비트의 패킷 길이) / R (bps)
c. 처리 지연과 큐잉 지연은 무시하고 종단간의 지연에 대한 수식을 구하라.
=> 종단간 지연 = 전파지연 + 전송지연 = dprop + dtrans
d. 호스트 A가 t = 0 시간에 패킷 전송을 시작한다고 하자. t = dtrans시간에 패킷의 마지막 비트는 어디에 있는가?
=> 마지막 비트는 호스트 A 끝에 위치
P6
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 7
05
P6. 전송속도가 Rbps인 단일 링크로 연결된 호스트 A와 호스트 B를 생각하자. 두 호스트는 m미터 떨어져 있고 링크 사이의 전파 속도 s가 m/s라고 하자. 그리고 호스트 A가 호스트 B에게 크기가 L비트인 패킷을 보낸다고 하자.
e. dprop가 dtrans 보다 크다고 하자. t = dtrans시간에 패킷의 처음 비트는 어디에 있는가?
=> 호스트 A로부터 호스트 B로 가는 사이에 위치
f. Dprop가 dtrans 보다 작다고 하자. T = dtrans시간에 패킷의 처음 비트는 어디에 있는가?
=>호스트 B에 위치
g. s = 2.5 * 108 , L = 120비트, R = 56 kbps라고 하자. dprop 와 dtans를 같게 하는 거리 m을 찾아라.
=> 120(bit) / 56000 (bps) = m (사이의 거리) / 2.5 * 108 m은 535.714 이다.
P6
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 8
06
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층은 무엇인가? 이들 각 계층의 주요 기능은 무엇인가 ?
=> 애플리케이션, 트랜스포트, 네트워크, 링크, 물리 계층이다.
=> 애플리케이션 계층은 사용자 입장에서 응용되는 애플리케이션의 기능으로 네트워크 응용을 지원함.
=> 트랜스포트 계층은 데이터를 전송함으로써 세그먼트 단위로 전송하는TCP, UDP가 존재
=> 네트워크 계층은 호스트간의 데이터그램을 라우팅함 노드상에 전송하는 역할
=> 링크 계층은 이더넷과 같이 인접 네트워크 노드 간의 데이터를 전송함
=> 물리 계층은 물리적인 매체 상의 비트를 전송함
R 23
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 9
07
R24. 캡슐화와 비캡슐화는 무엇을 의미하는가? 계층 프로토콜 스택에서 왜 이들이 필요한가?
=> 캡슐화는 송신 시 데이터를 전송할 때 헤더와 페이로드 필드로 상위 계층의 데이터에 하위 계층의 프로토콜을 추가하는 과정을 의미 / 비캡슐화는 수신 시 데이터 패킷을 받았을 때 헤더 정보를 제거해 데이터를 넘기는 과정을 의미
=> 계층 프로토콜 스택에서 계층 간의 독립성을 유지, 데이터의 흐름관리, 에러처리와 신뢰성, 확장성을 위해 사용함
R 24
1
컴퓨터공학과
2
0
2
0
4
0
7
7
유동균

## Slide 10
감사합니다
20204077
유동균